Elektrochemia

- Standardowa SEM dla reakcji A + B ( C + D wynosi 1,50 V. Stała równowagi dla tej reakcji w 25oC wynosi:

a) 2,5(1025   b) 4,0(10-26   c) 25,4   d) -25,4

e) brak wystarczającej informacji dla obliczenia stałej równowagi

- Dla pewnego ogniwa reakcje połówkowe charakteryzujemy następująco:

Stand. potencjał redukcji

Ag+ + e- ( Ag			 0.80 V

Ni2+ + 2e- ( Ni			-0.23 V

Wskaż produkty, które powstaną na elektrodach w warunkach standardowych?

  - Ag i Ni

  - Ag i Ni2+

  - Ag+ i Ni

  - Ag+ i Ni2+

  - stwierdzenia a, b, c i d są fałszywe.

- Dla reakcji:  2H2 + O2 ( 2H2O standardowa SEM (siła elektromotoryczna) wynosi +1.23 V. Oblicz SEM dla następującej reakcji:  H2O ( H2 + ½O2

a) 1.23 V		b) 0.625 V	c) -0.625 V	d) -1.23 V	e) -2.46 V

- Fragment tabeli standardowych potencjałów redukcji:

Reakcja			Eo (Volt)

Na+ + e ( Na			-2,71

Al3+ + 3e ( Al		-1,66

Fe2+ + 2e ( Fe		-0,44

Cu2+ + 2e ( Cu		+0,34

Ag+ + e ( Ag			+0,80

Cl2 + 2e ( 2Cl-		+1,36

F2 + 2e ( 2F-			+2,87

Miedź samorzutnie zredukuje:

a) Fe2+ i Ag+		b) Fe2+		c) Ag+		d) Al3+		e) Fe2+ i Al3+

- Z dwóch półogniw o standardowych potencjałach redukcji

Cr3+ + 3e- ( Cr(s)        Eo = -0,73 V

Br2 (aq) + 2e- ( 2 Br-    Eo = 1,09 V

tworzymy ogniwo. Standardowa siła elektromotoryczna tego ogniwa wynosi

a) -0,36 V   b) 0,36 V   c) 1,82 V   d) -1.82 V

e) żadna z podanych wartości (a-d) nie jest prawdziwa

- Znając standardowe potencjały redukcji

Na+ + e- ( Na            Eo = -2,71 Volt

Al3+ + 3e- ( Al          Eo = -1,66 Volt

Fe2+ + 2e- ( Fe          Eo = -0,44 Volt

Cu2+ + 2e- ( Cu          Eo = +0,34 Volt

Ag+ + e- ( Ag            Eo = +0,80 Volt

Cl2 + 2e- ( 2 Cl-        Eo = +1,36 Volt

F2 + 2e- ( 2 F-          Eo = +2,87 Volt

wskaż najsilniejszy utleniacz

a) Cl2    b) Fe    c) Na    d) Na+    e) F-

- W skład ogniwa wchodzi półogniwo cynkowe (elektroda cynkowa zanurzona w jednomolowym roztworze azotanu cynku) i półogniwo srebrowe (elektroda srebrowa zanurzona w jednomolowym roztworze azotanu srebra). Standardowe potencjały wynoszą:

Ag+ + e ( Ag		Eo = 0.80V

Zn2+ + 2e ( Zn		Eo = -0.76V

Wskaż fałszywe zdanie:

  - W półogniwie srebrowym przebiega redukcja

  - Wzrost stężenia jonów cynku w roztworze zwiększy siłę elektromotoryczną ogniwa

  - W zewnętrznym obwodzie elektrycznym przepływ elektronów następuje od cynku do srebra

  - Standardowa siła elektromotoryczna Eo dla tego ogniwa wynosi 1.56V

  - W półogniwie cynkowym przebiega utlenianie.

- Siła elektromotoryczna ogniwa ma wartość +1.00 V. Wskaż prawdziwe zdanie:

- ogniwo nie pracuje samorzutnie

- ogniwo jest w stanie równowagi

- wartość siły elektromotorycznej ogniwa jest zawsze ujemna

- zmiana entalpii swobodnej wynosi zero

- zmiana entalpii swobodnej jest ujemna

- W półogniwach przebiegają następujące reakcje

1

Eo=1.00V

2

Eo=-0.76V

Stężenia reagentów w temperaturze 25oC wynoszą:

[VO2+] = 2.0 M

[H+] = 0.50 M	 [VO2+] = 1.0*10-2 M

[Zn2+] = 1.0*10-1 M

Siła elektromotoryczna ogniwa wynosi:

a) 2.10 V		b) 0.30 V		c) 1.74 V	d)	1.89 V		e) 1.43 V

- Oblicz stałą równowagi reakcji przebiegającej w ogniwie, o którym mowa w zadaniu poprzednim.

a)	4*10-42		b) 4*1042		c) 2*1021

d)	42.6		e) żadna z tych wartości

- Skonstruowano ogniwo stężeniowe. Elektrody są wykonane z niklu, a stężenia jonów Ni2+ w obu półogniwach wynoszą odpowiednio 1,0 M i 1,00(10-4M. Standardowy potencjał redukcji wynosi -0,23 V. Oblicz potencjał ogniwa w 250C.

a) -0,368 V	b) +0,132 V		c) -0,132 V	d) + 0,118 V		e) + 0,0592 V